Au premier vol de la journée -   Effectuer les purges, avant de faire  bouger l’avion.

# Purges essence  - (3) - 		Faites

# VISITE PREVOL

Frein de Parc			Serré

## Contacts magnétos :          Arrêt-Clés enlevées

## Contact Batterie			Arrêt

Tous les Radios - R Nav et tpdr  	Arrêt

Disjoncteurs/Fusibles		Vérifiés

Commandes			Libres

Compensateur			Essayé

## Contact Batterie			Marche

Jaugeur Autonomie			Vérifiés

Feu anticollision (flash)		Essayé

Feux nav + AntiCol + Phares		Essayés

Avertisseur de décrochage		Essayé

Eclairage Intérieur - Instruments (VDN)	Essayés

## Contact Batterie			Arrêt

VISITE EXTERIEURE		Faite

Fourche et cales			Enlevées

Obturateurs statiques et pitot (3)	Enlevés

Huile niveau  8= maxi  compléter1 litre si </= 6

Carburant Réservoirs et bouchons  	Vérifiés

Documents Avion et Pilote     Contrôlés et à bord

Gilets de sauvetage Canot de survie si nécessaire

Plan de vol (si nécessaire)		Déposé

### AVANT MISE EN ROUTE

Frein de Parc			Serré

Sièges Ceintures			Réglés

Volets				Rentrés

Compteur Horamètre (heures minutes)	Relevé

## Contact Batterie			Marche

Radio VHF + Casques		Marche

ATIS 				Notés

Erreur altimètre			Notée

Anticollision			Marche

Mise en route              Demandée si nécessaire

Radio-VOR -   XPDR fourni ou 7000  	Arrêt

Essence Sélecteur			Ouvert

### MISE EN ROUTE

Abords	Dégagés  =  Vérifier qu’on ne souffle personne,   ni avion,  ni hangar…

Contact magnétos		           Left ou Both

Réchauffage carbu			Froid

Mélange				Riche

Pompe électrique			Marche

Injection gaz  (*)		     3..... +2 si utile

Gaz (*)				1 cm

Démarreur  15 à 20  sec. Maxi	Marche

Magnétos				BOTH

Moteur chaud       Pas d’injections ou 2 maxi

Gaz			 	3 cm

* Temps très froid   < 5°C :

Brasser l’hélice  		Environ 10 tours

Réchauffage carbu		Tiré (ON)

Injections gaz		8

Soutenir le démarrage par injections successives

### APRES MISE EN ROUTE

### Régime			   	1000-1200 t/min

Pression d’huile monte (15/20sec.) Jaune ou Vert

Pompe électrique			Arrêt

Alternateur 			Marche

Alarmes				Testées

Avionics master			Marche

Radio -GPS - VOR -ADF		Réglés

Transpondeur 	 		Stand-By

Compas+ Conservateur de cap  	Vérifiés

Altimètre Réglé 			   QNH

Feux de Navigation éclairage 	       Si nécessaire

### ROULAGE

Intention annoncée et Clairance radio 	obtenue

## Transpondeur			ALT

## Chrono déclenché		  Heure Bloc notée

Freins			                Essayés

Instruments Gyros                     Vérifiés en virage

### ESSAIS MOTEUR (au point d’attente)

Vérifier qu’on ne souffle personne….

Huile : Pression – Température 	      Vert

Régime : 			    1800-2000t/min

Dépression instr gyro		Vérifiée

Magnétos Sélectionnées  –175 t/min maxi  #<50

Réchauffage carbu			Essayé

Mélange				Essayé

Ralenti mini (600/650 t/min)		Vérifié

Régime		        	 1000-1200t/min Alternateur-(Ampèremètre + voyant)	Charge

### AVANT DECOLLAGE

Commandes			Libres

Compensateur  (neutre 5-6 )		Réglé

Contacts magnétos			Both

Réchauffage carbu			Froid

Mélange				Riche

Essence Robinet-Pression-Jauge	Vérifiés

Pompe électrique			Marche

Volets position décollage		1er cran

Dépression  Instruments Gyros	Vérifiée

Conservateur de cap		Réglé

Altimètre Réglé			QNH

Instruments moteur			Verts

Habitacle 		               Fermé

Ceintures Dossiers Sièges		Réglés

## Briefing départ

Vent  -  QFU -  Type de décollage

Sens du Premier virage – 1er CAP

Première altitude -  Point de sortie

En cas de problème avant  Vr  après Vr

### DECOLLAGE

Aligné

Compas- Conservateur de cap	Recalé

Volets Pompe Phares Compensateur	Vérifiés

Transpondeur			ALT

Top Chrono                                Pieds En bas

Pleins gaz -  Régime mini 2200 t/min	Vérifié

Rotation VR		               110 km/h

Montée Initiale  (VX Pente maxi)	140 km/h

Freins				Actionnés

Réduction puissance à   2500 t/min

300 ft  (CHECK-LIST 300 ft) FTMPVE

Volets				Rentrés

Pompe électrique			Coupée

Pression essence			Vérifiée

Phares				 Eteints

Vitesse Optimale de montée VOM	160 km/h

Réduction puissance à   2500 t/min

### CROISIERE

Puissance maxi continue 75%

------------------------------------------------------------------

Altitude	65%	75%        65%  75%

ft	32 l/h	36 l/h

t/min	t/min	VP km/h	Mélange

------------------------------------------------------------------

Zp				Riche

2500	2450	2500	227-237	Riche

4500	2500	2600	238-248	Appauvrir

8500	2600	2700	247-257	Appauvrir

------------------------------------------------------------------

### DESCENTE

## Bilan carburant ................................ 	Effectué

###### Briefing Arrivée

mto : Vent, Pression, Tp

trajet  : Pt d’entrée - Altitude Intégration - Vitesse

procédure : QFU-Sens du TDP - Lgr et état Piste plan – config – Vatt – Dégt piste.

Gyros Dépression Conservateur      Vérifiés Réglé

## Mélange				Riche

Réchauffage carbu	(si<2000 t/min)  A la demande

Essence				+ plein

Altimètre	 1013 ---  QNH  		Réglé

### VENT ARRIERE

Phare 				On

Vi    				150 km/h

Pompe électrique			Marche

Essence				+ plein

Mélange				      Riche

## Réchauffage carbu	        A la demande

Régime			             2000  t/min

Volets ( VI Arc Blanc = VFE <170 km/h)  1er cran

Compensateur  neutre 5		      Réglé

### CHECK VENT ARRIERE(F.T.M.P.V.E.)

### APPROCHE DESCENTE

Régime		                      1600 t/min

Vario			       400 ft/min

VI jusqu’à l’alignement	        150 km/h

### FINALE

Volets		                 A la demande

Phare		                 A la demande

VI courte finale Pleins volets	135 km/h +KV

VI Atterrissage court	125 km/h mini

Préparation Remise de Gaz

Réchauffage carbu		               Arrêt

CHECK-LIST   FINALE :

Volets – Pompe – Phare - Pieds  En bas

### TOUCHE-DECOLLE

### Gaz		            		Pleins Gaz

Volets			         1er cran

Réchauffage carbu 		             Arrêt

Compensateur 5		            Réglé

Réduction à 2500 t/min

### APRES ATTERRISSAGE

Piste dégagée 		         Annoné

Volets			          Rentés

Réchauffage carbu		             Arrêt

Pompe électrique		             Arrêt

Phares		               A la demande

Transpondeur	                            Eteint

### ARRET

Frein de Parc	                            Serré

Heure Bloc		           Notée

Radio - Transpondeur	         Coupés

Régime		                800-900  t/min

Magnétos		                Essai coupure

Mélange	1000 t/mn                         Etouffoir

## Magnétos                     Arrêt Clés enlevées

Servitudes électriques,phares         Coupées

## Contacts BAT + ALT                       Coupés

Volets	2ème cran	                      Abaissés

Horamètre                           Relevé  et noté

Plein Effectué et noté sur le Carnet de route

Vides poches		           Vérifiés

Ceintures attachées                    Avion propre

Carnet de Route et d’anomalies  Renseignés.

## Obturateurs statiques et pitot En place

Avion garé de préférence dans le hangar

Verrière                    Fermée  Non verrouillée

Freins desserrés et Commandes libres.

Roue avant calée avec la barre de guidage

A l’’extérieur :  Freins serrés + Cales

Avion attaché – Commandes bloquées.

# PROCEDURES D’ URGENCE

# INCENDIE   à la mise en route

Entraîner le démarreur

Robinet carburant ..		Coupé

Pompe électrique..		Coupée

Gaz………..…..			Pleins gaz

Mélange ………...		Etouffoir

si le feu persiste

Contact magnéto			Off

Batterie Alternateur 		Off

Evacuer

## INCENDIE moteur en Vol

Essence……………………...................Coupée

Gaz…………………….......................…Pleins gaz

Commencer l’encadrement

Mélange				Etouffoir

Avant l’impact :  	Batterie et alternateur coupés

plus d'avertisseur de décrochage

RECOMMANDATIONS :

Ne pas s’asseoir ni marcher sur les

glissières de verrière.

De l’intérieur, manoeuvrer la poignée de verrouillage verrière avec douceur et

utiliser la poignée fixe pour faire glisser

la verrière.

Ne pas poser de casque radio ou autre

objet au-dessus du tableau de bord :

risque de détérioration de la verrière à la fermeture !

S’assurer de la présence à bord de  sacs

en  cas de mal des transports.

### GIVRAGE Carburateur

Symptôme :Chute de tours Moteur  irrégulier

Réchauffage Carburateur –Tiré à fond – Bloqué

Maintenir réchauffage carbu  au moind une minute

Gaz : ……………………….Pleins gaz

#### Atterrissage en Campagne

Prendre ………………… VI= 145 km/h

Rechercher un terrain et débuter l’encadrement.

-Serrer les harnais

Si on a le temps :

-Message radio

-Transpondeur 7700

-Balise détresse manuel

En Finale :

-Magnétos - Batterie - Alternateur	Coupées

-Robinet carburant :…..…	Fermé

-Mélange :…………….		Etouffoir

-Déverrouiller la Verrière

## Panne d’Alternateur

Symptôme : 	Ampèremètre dans le rouge

Alternateur………………              	Coupé

Disjoncteur ALT                                	Tiré

Délester et rentrer au terrain.

## Panne de PRESSION D’HUILE

Si la température est stable, continuer

jusqu’à un aérodrome proche

(panne d’indicateur probable)

Si la température d’huile monte

ATTERRIR dans les 5 minutes -

risque de serrage moteur et/ou d’incendie en vol.

Réduire la puissance

Préparer atterrissage en campagne.

## MOTEUR IRREGULIER

Vérifier ess ok si non     Pompe+chgt réservoir

Réchauffage Carbu. …                        Marche

Si persistance au bout d’une minute

Réchauffage Carbu……...                       Arrêt

Mélange……………….…                       Réglé

Au dessus de 5000ft il peut être

nécessaire d’appauvrir, même en montée…

( voir manuel de vol)

Pompe électrique ….…                      Marche

Instruments moteurs …                      Vérifiés

Contacts Magnétos                          L-R-Both

RENSEIGNEMENTS DIVERS : Roulette avant rappelée et bloquée dans l’axe lorsque l’amortisseur avant est détendu (assiette cabrée) . Si l’avion refuse de virer au sol : Freiner en ligne droite pour comprimer l’amortisseur avant et rouler manche secteur avant. Freins différentiels en haut des palonniers. Attention à l’atterrissage et au décollage : PIEDS EN BAS ! Avion masse maxi = 1100 kg Distance décollage ISA :…………………... 515 m Distance atterrissage ISA :………………... 530 m Masse à vide :…FGAHR…………………... 646 kg Charge utile restant avec le plein……… 317 kg Vent Traversier limite : …………………....22 kt Vitesse de manœuvre ...………………..215 km/h VI Pente max. (Vx)Volets 1er cran……… 130 km/h VI Taux max.(Vy) Lisse…VOM ………..170 km/h = environ 860 ft/min VS ………………………………………..105 km/h VS1…………………………………… …99 km/h VSO…………………………………….…95 km/h Finesse maxi …(9,3)………………… ..145 km/h Facteurs de Charge…N……………….…+3,8 -1,9 Facteurs de charge…U ………………….+4,4 -2,2 Facteur de charge Volets sortis ……..….+2 Plafond :…(oxygène)………………….…..FL 125 Moteur : Puissance 180 cv Régime maxi hélice 2700 t/min Maxi continu 2700 t/min. 2500 t/min maxi en continu niveau mer = 75% puissance (plein riche) 2550 t/min maxi en continu à 2000 ft = 75% puissance (plein riche) 2700 t/min maxi en continu au FL 85 = 75% puissance (appauvrir) Huile niveau maxi 8 quarts Niveau mini 4 quarts Compléter avec 1 litre si niveau </= 6 quarts Essence : 40+110+40=190 litres = 137 kg 180 utilisables –4 purges Consommation 38 l/h à 75% 32 l/h à 65% ATTENTION AUTONOMIE MAXI 4 :55 heures AVIONNIQUE : COM : Test correspond à la suppression du « Squelch » automatique (tirer le bouton de Marche-potentiomètre).Le souffle permet le préréglage du volume, en l’absence d’émission radio.) STBY (stand-by) = Fréquence pré-affichée en attente d’utilisation. Pour afficher les fréquences au pas de 25 khz, tirer le petit bouton central d’affichage des fréquences. NAV : Fonctionnement identique à la radio pour sélection des fréquences. Vérifier bouton de volume d’écoute au mini pour ne pas perturber la réception radio. Transpondeur : Equipé d’un alticodeur Fonctionne avec une capacité électronique qui nécessite un pré-chauffage = Position STBY.( 1 minute environ avant de passer sur ALT) Revenir sur SBY pour changer de code et repasser sur ALT une fois le nouveau code affiché. ALT = XPDR avec alticodeur = mode C « Charlie » (Le mode A = ON ne doit plus être utilisé) Utliser EXCLUSIVEMENT les positions SBY et ALT IDENT à utliser sur demande du contrôleur Balise de détresse : sur le plancher fuselage côté gauche - trappe 16 vis ou boulons sous le fuselage derrière le bord de fuite de l’aile gauche. Commande manuelle à droite des voyants d’alarme au Tableau de bord. Climatisation : Air Frais par 4 aérateurs : 2 au tableau de bord 2 aux places arrières à proximité des prises de casques radio. Air Chaud : Par 3 tirettes au tableau de bord Admission Air chaud par tirette 1 tirée Distribution places avant tirette 2 tirée Distribution places arrières tirette 3 tirée Désembuage verrière : 1 tirée 2 et 3 poussées nés.