Au premier vol de la journée -  Effectuer les

purges, avant de faire  bouger l’avion.

Purges essence  - (3) - 		Faites

# VISITE PREVOL CABINE

## Contacts magnétos :       OFF - Clés enlevées

Commandes de vol			Libres

Compensateur			Essayé

## Contact Batterie			Marche

Jaugeurs - (2) -  Autonomie		Vérifiés

Feux  anticollision ( dérive et ailes) 	Essayé

Feux de navigation -  Phare		Essayés

Avertisseur de décrochage		Essayé

Eclairage Intérieur et  Instruments	Essayés

## Contact Batterie			Arrêt

VISITE  PREVOL EXTERIEURE

Fourche				Enlevée

Huile :    8 = niveau maxi -  compléter  si </= 6

Obturateur statique et pito t - (1) -	Enlevé

Documents Avion et Pilote      Contrôlés et à bord

Gilets de sauvetage et canot         si   nécessaires

Plan de vol ou intention de vol

### AVANT MISE EN ROUTE

Sièges  et Ceintures		Réglés

Horamètre   (heures et minutes)  	Relevé

Radio radio-Nav XPDR -      Master Switch OFF

## Contact Batterie			Marche

Disjoncteurs			Vérifiés

Frein de Parc			Serré

Essence Sélection         Réservoir  le plus plein

Volets – essayés 			Rentrés

Anticollision			Marche

Mise en route              Demandée si nécessaire

Radio Master Switch 		OFF

P.A. et trim électrique		OFF

### MISE EN ROUTE

Abords				Dégagés

Réchauffage carbu			Froid

Mélange				Riche

Pompe électrique			Marche

Injections gaz (*)			2 à 4

Gaz				1,5 cm

Contact magnétos			Both

Démarreur 4  à 5  sec. Maxi		Marche

*  Moteur chaud :

Idem  sauf :    	 Pas d’injections ou 2 maxi.

* Temps très froid :

Réchauffage carburateur		 ON

Injections préalables                3  au PRIMER

Soutenir le démarrage par injections successives

et Réduire le régime à 1100 t/min

### APRES MISE EN ROUTE

### Régime			 1000- 1200 t/min

Pression d’huile                monte dans les 30 sec

Pompe électrique			    Arrêt

Alternateur			Marche

Radio Master Switch + interphone                 ON

Radios – VOR – ADF - GPS		 Réglés

Transpondeur     5426  ou    7000         Stand-By

Feux de Navigation éclairage 	      Si nécessaire

Compas + Conservateur de cap  	Vérifiés

Altimètres  Réglés -  Comparés  Alt. AD =  QNH

Voyants d’Alarmes	VAC ALT OIL	Testés

### ROULAGE

Atis   (Aix 136,22)		Paramètres notés

Erreurs altimètres			  Notées

Intentions annoncées             Clairance Roulage

## Chrono déclenché		  Heure Bloc notée

Freins			                Essayés

Gyros + ADF	                  Vérifiés en virage

### ESSAIS MOTEUR

Freins 				Serrés

Huile Pression Température	             Vérifiées

Régime : 			   1800- 2000t/min

Magnétos	 Sélectionnées   –175 t/min maxi  #<50

Réchauffage carbu			Essayé

Mélange - contrôle EGT -		Essayé

Ralenti mini (600/900 t/min)		Vérifié

Régime		                  1000 -1200t/min

Alternateur-  ( Ampèremètre + voyant)	Charge

### AVANT DECOLLAGE

Serrage Manettes	                        A la demande

Commandes                 Libres et dans le bon sens

Compensateur Neutre- Trim électrique 	Essayé

Contacts magnétos			Both

Réchauffage carbu			OFF

Mélange				Riche

Essence : Selecteur -  Pression - Jauge  Vérifiés

Volets :           position  choisie pour le décollage

Instruments Gyros              Dépression  Vérifiée

Conservateur de cap		Réglé

Pinule « HDG »  sur 		QFU

Altimètres  			Réglés

Instruments  moteur		Vert

Porte + fenêtre pilote		Fermés

Sièges  + Ceintures  		Réglés

Pompe électrique			Marche

Pilote Automatique			OFF

## Briefing départ

Vent - QFU - Type de décollage

Sens du Premier virage et 1er CAP

Première altitude -  Point de sortie

En cas de problème

# PROCEDURES D’URGENCE

# INCENDIE   à la mise en route

Entraîner le démarreur

Et simultanément :

- mélange ………..	                Etouffoir

- Gaz………..…..	               Pleins gaz

- Pompe électrique  	               Coupée

- Robinet carburant .                 Fermé

Evacuer si le feu se propage à la cabine.

## INCENDIE moteur en Vol

Essence……………………..                 Fermée

Gaz…………………….…                     Pleins gaz

Commencer l’encadrement

Avant l’impact :

Batterie et alternateur 	             Coupés

### GIVRAGE Carburateur

Symptôme :

##### Chute de tours ou de PA.

Réchauffage Carburateur -                  Tiré-Bloqué

Gaz : ………………………                  .Pleins gaz

S’il est nécessaire de maintenir en permanence

le réchauffage carburateur, ajuster IMPERATIVEMENT le mélange pour obtenir

un fonctionnement régulier du moteur

#### Atterrissage en Campagne

Prendre ………………… 	          VI= 80 kt

Rechercher un terrain et débuter l’encadrement.

-Serrer les harnais

Si on a le temps :

-Message radio

-Transpondeur 7700

-Balise détresse sur «  manuel » si aucune communication radio possible

En Finale :

-Magnétos :………….…                Coupées

-Robinet carburant :…..…              Fermé

-Mélange :……………                   .Etouffoir

## Panne d’Alternateur

Symptômes :

##### Ampèremètre dans le rouge

Voyant ALT allumé

Alternateur………………Coupé

Délester et rentrer au terrain.

## Panne de PRESSION D’HUILE

Si la température est stable, continuer

jusqu’à un aérodrome proche

(panne d’indicateur probable)

Si la température d’huile monte

ATTERRIR dans les 5 minutes –

risque de serrage moteur et/ou d’incendie

en vol.

Préparer atterrissage en campagne.

## MOTEUR IRREGULIER

Réchauffage Carbu. … 	     Marche

Si persistance au bout d’une minute

Réchauffage Carbu……...	        Arrêt

Mélange……………….…	       Réglé

Pompe électrique ….…	    Marche

Instruments moteurs …	    Vérifiés

Contacts Magnétos		 L-R-Both

RECOMMANDATIONS :

S’assurer de la présence à bord, de

sacs,  en  cas de mal des transports.

Centrage entre  2,083 –  2.225 - 2.362

Chargement :

Masse à vide              720 X  2,199    = 1583.28

Essence Ailes                    X  2,413    =

Places avant                      X  2,045    =

Places arrière                    X  3,000    =

Bagages (91 kg maxi)       X  3,627    =

------------------------------------------------------------------

##### RENSEIGNEMENTS DIVERS

Freins différentiels en haut des palonniers.

Attention à l’atterrissage et au décollage

PIEDS EN BAS !

Avion masse maxi décollage 		 = 1157 kg

atterrissage	 = 1157 kg

Distance décollage ISA :…………….	 m

Distance atterrissage ISA :………….	 m

Masse à vide :…FGNBD…………….	 720 kg

Masse maxi coffre à bagages		   91 kg

Charge utile restant avec les pleins. 	 305 kg

Avec les pleins aux languettes	 345 kg

Vent Traversier limite : ……………....	17 kt

Vitesse de manœuvre   ……...…..	111 kt

VI Pente max. (Vx)Volets 1er cran	63 kt

VI Taux max.(Vy)  Lisse…VOM  ..	79 kt

= environ 700 ft/min

VS ………………………………….…	55 kt

VSO……………………………………	45 kt

Finesse Maxi  = 10			79-85 kt

Facteurs de Charge…N………	+3,8  -1,9

Facteurs de charge….U ….…		+4,4  -2,2

Facteur de charge Volets sortis 	+2

Moteur :

Puissance 180 cv Régime maxi hélice 2700 t/min

2480 t/min maxi en continu niveau mer = 75% puissance (plein riche)

2530 t/min maxi en continu à 2000 ft     = 75% puissance (plein riche)

2660 t/min maxi en continu à 8000 ft     = 75% puissance (appauvrir)

Huile niveau maxi 8 quarts

Niveau mini 4 quarts

Compléter avec 1litre si  niveau si </= 6 quarts

Essence :  Pleins complets :

2 x 94,5 litres =189 litres

2 x 68 kg       = 136 kg

182 litres  utilisables –

Consommation 38 l/h à 75%

36 l/h à 65%

AUTONOMIE PLEINS COMPLETS :

2 x 2 :20 h    = 4 :40 heures

Plein partiel :

LANGUETTES :  2 x 64 litres = 128 litres

2 x 46 kg      = 92 kg

2 x 1 :40 h.   = 3 :20 heures

Equipements : Se familiariser avec les réglages de la boîte de mélange des radios et radionav et avec le Pilote automatique, le Trim électrique et le GPS. COM : Test correspond à la suppression du « Squelch » automatique (tirer le bouton de Marche-potentiomètre).Le souffle permet le préréglage du volume, en l’absence d’émission radio.) STBY (stand-by) = Fréquence pré-affichée en attente d’utilisation. Pour afficher les fréquences au pas de 25 khz, tirer le petit bouton central d’affichage des fréquences. NAV : Fonctionnement identique à la radio pour sélection des fréquences. Vérifier bouton de volume d’écoute au mini pour ne pas perturber la réception radio. ADF :Si balise NDB ou Locator non modulée (cas fréquent en France), écoute sur BFO (Battement Fréquence Oscillateur). Si balise modulée, écoute sur ANT(=REC). L’aiguille part 90° à droite. Revenir sur ADF pour avoir l’indication de Gisement. Vérifier bouton de volume d’écoute au mini pour ne pas perturber la réception radio. Transpondeur : Equipé d’un alticodeur Fonctionne avec une capacité électronique qui nécessite un pré-chauffage = Position STBY.( 1 minute environ avant de passer sur ALT) Revenir sur SBY pour changer de code et repasser sur ALT une fois le nouveau code affiché. ALT = XPDR avec alticodeur = mode C « Charlie » (Le mode A = ON ne doit plus être utilisé) Utliser EXCLUSIVEMENT les positions SBY et ALT IDENT à utliser sur demande du contrôleur Balise de détresse : - trappe 4 vis à l’arrière du fuselage coté droit. Commande manuelle à gauche sous la fenêtre pilote ( mauvais temps) . Climatisation : Air Frais par 4 aérateurs aux pieds des occupants sur les parois latérales. + une tirette au plafond Air Chaud : Par 2 tirettes au tableau de bord Admission Air chaud par tirette sup. à droite Distribution places avant tirette inf. à droite Distribution places arrières tirette au plancher Désembuage verrière : sup.à droite - inf. à gauche

DECOLLAGE

Aligné Compas- Conservateur de cap	Recalé

Volets Pompe Phares Compensateur	Vérifiés

Transpondeur			ALT

Top Chrono                                Pieds En bas

Pleins gaz -  Régime mini 2200 t/min	Vérifié

Rotation VR		               45-55 kt

Montée Initiale  VX Pente maxi lisse	63 kt

Montée 	         VZ Taux maxi lisse	79 kt

Freins				Actionnés

300 ft  -  CHECK-LIST «  300 ft »

Volets				Rentrés

Pompe électrique			Coupée

Pression essence			Vérifiée

Phare				 Eteint

Vitesse Taux de montée maxi  VY	79 kt

Vitesse Optimale de montée VOM	87 kt

Régime Plein gaz – 50 t/min

### CROISIERE

Puissance maxi continue 75%

Voir manuel de vol Section 5  Performances

Ou tableau au dos du pare soleil Pilote

------------------------------------------------------------------

Altitude	65%	75%

ft	33 l/h	38 l/h

t/min	t/min	VP kt	Mélange

------------------------------------------------------------------

SL		2480	113	Riche

2000		2530	116	Riche

4000		2570	119	Riche

6000		2620	121	Appauvrir

8000		2660	125	Appauvrir

10000		PG	125	Appauvrir

------------------------------------------------------------------

### DESCENTE

## Mélange				      Riche

Réchauffage carbu	(si <2000 t/min)  A la demande

Gyros Dépression Conservateur      Vérifiés Réglé

ATIS +  Clairance d’arrivée

Altimètre	 1013 ---  QNH  		       Réglé

###### Briefing Arrivée

Point d’entrée - Altitude Intégration

QFU -  Sens du TDP -  Longueur Piste -  Vent

Type d’approche

Configuration volets et VAT (Vi au seuil)

### VENT ARRIERE

Régime			              1800 t/min

Réchauffage carbu	       	         A la demande

Assiette  Compensateur Vario zéro          VI   80 kt

Volets ( VI< VFE –103 kt)		  1er cran

Mélange				      Riche

Selection                           Réservoir  le plus plein

Pompe électrique		                    Marche

Phare			                     Allumé

Trajectoire - Altitude TDP	              Contrôlées

CHECK-LIST  “ VENT ARRIERE”    FTMPVE

### APPROCHE DESCENTE

Régime			    1600 t/min

Vario			   - 400 ft/min

VI jusqu’à l’alignement	     75 kt mini

300 Ft DECISION  CHECK-LIST « Finale »

### FINALE

Volets			A la demande

Pompe			Marche

Phare			Marche

VI courte finale Pleins volets	65 k  + KVt

VI Atterrissage court	60 kt mini

Préparation Remise de gaz ou Poser

Réchauffage carbu		OFFt

## Pieds			En bas

### TOUCHE-DECOLLE

Gaz			  Pleins Gaz

Volets		               A la demande

Réchauffage carbu 		  OFF

Compensateur		  Réglé

### APRES ATTERRISSAGE

Piste dégagée :

Volets			  Rentés

Réchauffage carbu		   OFF

Pompe électrique		  OFF

Phare			  Eteint

Transpondeur		  Arrêt

### ARRET

Frein de Parc		 Serré

Heure Bloc		  Notée

Clairance radio 		   pour quitter

Radio Master switch 	  OFF

Tous contacts électriques	  Arrêt

Régime	Ralenti	                 < 1000 t/min

Magnétos			Essai coupure

Mélange			 Etouffoir

## Magnétos	OFF -  Clés enlevées

## Contacts BAT + ALT	  Coupés

Horamètre ( heures et minutes)  Relevé

Volets Verrouillés                    RENTRES

Pleins			 Effectués

Vides poches		 Vérifiés

Ceintures 		Attachées

Avion propre

## Obturateur statique et pitot    En place

Carnet de Route et cahier d’anomalies

constatées renseignés.

Avion garé de préférence dans le hangar

Freins desserrés et Commandes libres.

Roue avant calée avec la barre de guidage

A l’’extérieur :  Freins serrés + Cales et/ou

Avion attaché. Porte verrouillée